## Slide 1
方法原理讨论 · 井筒风险识别
从动态监测到风险概率：方法如何连起来
依据 P06（2022）、P14（2021）、P03（2026）；井筒迁移尚未进行数据验证。
01
核心问题
新观测到来后，
风险判断为什么会变？
未来概率又从哪里来？
阅读提示
正文先讲直觉与关键公式
每页附讲解备注
附录提供推导与阅读定位
先理解“更新—预测—概率输出”，再选择适合项目的模型。
Notes: 开场可以这样说：这次希望补齐的是方法知识。我们想知道，新监测持续进入后，如何更新风险认识，并预测未来一段时间内的风险概率。当前先讨论原理，不预设具体井筒指标、等级或阈值。三篇文献是不同建模路线，不能直接将各自的公式拼成一套模型。正文可用约20分钟讨论；不熟悉的公式可转到附录解释。
来源与边界：依据 P06（2022）、P14（2021）、P03（2026）；井筒迁移尚未进行数据验证。

## Slide 2
01 / 提出问题
先分清：识别现在，还是预测未来？
概念区分；P14 式（3）；P03 §2.3.1。
02
现在处于什么状态？
“现在异常的概率为70%”
对象：当前状态
用途：诊断与识别
未来处于什么等级？
“明天重度状态概率为30%”
对象：未来时点的状态
用途：等级预测
未来多久内会出事？
“24小时内失效概率为20%”
对象：窗口内事件
用途：提前预警
每个概率都必须说明：对象、条件、时间点或预测窗口。
Notes: 当前状态识别、未来状态占据和未来窗口内事件是不同目标。这里的历史信息包括截至当前的监测；在相应模型中还包含状态记录或尚未失效的信息。70%的异常状态概率不等于未来24小时70%的失效概率。从状态到事件仍需一个演化模型。所有数字均为表达方式示意。风险在这里首先指事件发生可能性；若考虑后果，还需引入损失或严重度。
来源与边界：概念区分；P14 式（3）；P03 §2.3.1。

## Slide 3
方法地图
六个问题，构成这次讨论的主线
三篇文献提供互补思路；本页为讲解结构。
03
01 提出问题
究竟预测哪个概率？
02 解释更新
P06：新观测修正退化速度
03 连接未来
P06：寿命分布转窗口概率
04 另一条桥梁
P14：监测轨迹连接事件风险率
05 扩展到等级
P03：各状态概率随时间演化
06 说明边界
区间、实时性与决策依据
三篇是可比较的建模路线，不是必须依次串联的三个软件模块。
Notes: 先给老师一个路线图。第一步定义概率；第二步说明新数据怎样修正已有认识；第三步把当前认识推演到失效；第四步补充监测和事件联合建模的路线；第五步扩展到多等级；最后说明区间、实时性和工程决策边界。P06重点回答在线更新和剩余寿命，P14回答事件概率与可信区间，P03回答多状态占据概率。
来源与边界：三篇文献提供互补思路；本页为讲解结构。

## Slide 4
02 / 解释更新
动态更新需要两种知识：怎样变化，怎样被观测
一般状态空间思想；用于理解 P06，非三篇统一采用的完整模型。
04
演化规律
系统会怎样变化？
退化可能加速、随机波动，
某些状态也可能转移或恢复。
观测关系
不同状态会产生怎样的读数？
同一个读数可能支持多种状态，
需要概率模型表达这种模糊性。
旧认识 → 预测当前 → 加入新证据 → 更新后的认识
更新得到的是一个分布：既有估计，也保留不确定性。
Notes: 用通用框架先建立直觉。状态转移模型描述内部状态怎样演化，观测模型描述不同状态下读数怎样出现。旧后验经转移模型形成新先验，再用新证据修正。P06的具体隐藏状态是漂移系数，观测量是退化增量；P14和P03则通过个体随机效应连接纵向与事件或状态过程，不能把三者的隐藏变量混为一谈。
来源与边界：一般状态空间思想；用于理解 P06，非三篇统一采用的完整模型。

## Slide 5
02 / P06 的最小词汇表
读 P06，先认识三个不同对象
P06 §2.1、§2.3；原文用 x 表示退化指标、a 表示漂移系数。
05
X：退化水平
回答：已经退化到哪里？
与阈值的距离决定
还有多少“余量”。
a：漂移系数
回答：退化趋势有多强？
是隐含量，需要根据
累积观测持续估计。
L：剩余寿命
回答：何时首次越界？
是一整个时间分布，
不只是一个剩余小时数。
相同退化水平，若速度或波动不同，未来失效概率也会不同。
Notes: P06讨论退化过程。X是已经退化到什么程度，a影响接下来退化的速度或趋势，L是到首次达到失效阈值还剩多少时间。对非线性趋势，a不是直接等同于每单位时间的物理退化速度，而是漂移项的比例系数；这里用速度强弱帮助理解。论文直接以退化数据进入模型，布朗项是过程波动，不能自动当成独立传感器误差。
来源与边界：P06 §2.1、§2.3；原文用 x 表示退化指标、a 表示漂移系数。

## Slide 6
02 / 模型结构
P06：退化增量提供了关于速度的新证据
P06 式（2）—（3）的等价简记；条件于当前模型参数。
06
第一行：增量与漂移
观测到的变化 = 趋势变化 + 随机波动
第二行：漂移也会变化
允许退化规律逐步变化，而不是始终固定。
H 表示趋势函数在该间隔的增量；R 表示退化增量的波动方差。
Notes: 原文用广义Wiener过程同时刻画非线性均值趋势和波动。为便于讲解，把一个观测间隔的趋势增量写作H，把扩散方差写作R。注意退化增量对应a下标k-1，因此它先告诉我们上一时段的漂移，再通过随机游走推到ak。Q描述漂移变化的不确定性。此处固定其他参数讲滤波，下一页后会解释参数另由EM估计。
来源与边界：P06 式（2）—（3）的等价简记；条件于当前模型参数。

## Slide 7
02 / P06 的核心直觉
一次更新：旧判断 + 对预测偏差的修正
P06 式（4）；从正态先验与正态似然推导，详见附录 A。
07
K：修正幅度
P：漂移估计的方差
怎样口头解释？
“这次退化比原先预测快，因此上调速度判断；上调多少由证据可信程度决定。”
保留均值与方差，才能把当前认识的不确定性传到未来。
Notes: 先看预测偏差：实际退化增量减去原先预测增量。若H为正且实际增量更大，更新后漂移均值上升。K控制相信新证据的程度，由旧判断的不确定性和增量噪声共同决定。新观测先修正a(k-1)，再转移到ak；均值相同而方差需加Q。不能将这一式任意改成一般Kalman公式而忽略下标。新增信息收缩方差，漂移演化又引入新不确定性，所以区间不保证一直变窄。
来源与边界：P06 式（4）；从正态先验与正态似然推导，详见附录 A。

## Slide 8
02 / 在线更新的层次
P06 同时做两类更新：个体漂移与模型参数
P06 §2.2，式（6）—（15）；滤波与参数估计不能混为一谈。
08
递归贝叶斯滤波
更新 a 的分布
“当前退化趋势有多强？”
输出：均值 μ 与方差 P
EM 参数估计
更新模型参数 Θ
“趋势形状与波动规律
是否需要跟随新历史调整？”
“在线”描述使用新信息的方式；实际响应时延仍需测量。
Notes: 之前说在线更新不一定重新训练模型，这是一般情形；P06具体还使用EM更新其他参数。滤波回答当前个体漂移是多少，EM回答趋势形状、波动和漂移演化等规律如何调整。EM使用截至当前的历史数据并含平滑与迭代，不是仅处理最新一个数。论文支持在线自适应，不自动证明毫秒级响应。工程上能否分频执行是以后需要评估的设计问题，不是本文已验证结果。
来源与边界：P06 §2.2，式（6）—（15）；滤波与参数估计不能混为一谈。

## Slide 9
03 / 从退化到事件概率
连接未来：首次越过阈值，定义剩余寿命
P06 式（16）、（18）、（20）；窗口概率由寿命分布的定义直接得到。
09
先得到“何时失效”的分布，再取指定窗口内的概率面积。
Notes: 假定当前系统尚未失效，定义未来首次到达阈值w所需时间L。随机未来轨迹有不同越界时刻，形成剩余寿命分布。给定漂移时可计算相应分布，再对当前漂移分布积分。原文广义非线性情形使用近似解析首达时间密度，不是所有过程的精确公式。得到寿命分布后，0到Delta的面积就是窗口内失效概率。不能用窗口终点超过阈值代替整个窗口首次越界，Wiener轨迹可能回落。
来源与边界：P06 式（16）、（18）、（20）；窗口概率由寿命分布的定义直接得到。

## Slide 10
03 / 一个可视化示意
速度判断不同，未来窗口风险也会不同
教学算例：线性 Wiener 首达分布；固定距离 d=1、扩散 σ=0.12，非论文结果或井筒实测。
10
同一窗口 Δ=20：较慢漂移 38.7% → 较快漂移 66.9%；阴影面积对应失效概率。
Notes: 左图是寿命密度，右图是其累积概率。虚线表示同一个20单位预测窗口。为了隔离漂移影响，本例保持到阈值的距离和波动固定，只比较两个给定漂移系数，不能当作一个真实个体前后两次监测的完整更新。蓝色漂移0.035，绿色0.055。其20单位窗口失效概率分别为38.7%与66.9%。这里是已知参数线性Wiener过程的精确首达分布，不是P06广义模型式20的复现。
来源与边界：教学算例：线性 Wiener 首达分布；固定距离 d=1、扩散 σ=0.12，非论文结果或井筒实测。

## Slide 11
04 / 另一条桥梁
P14：用事件记录，学会“监测—失效”的联系
P14 Model definition，式（1）—（2）；联合估计见附录 C。
11
纵向部分
监测历史 → 潜在指标轨迹
事件部分
潜在轨迹 → 瞬时事件风险率
P06 通过退化阈值定义失效；P14 通过监测与事件记录建立关联。
Notes: P14是另一条路线。先从带误差的重复观测重建潜在指标轨迹m，再用m影响事件风险率。历史监测和事件或删失记录共同参与参数估计。alpha描述统计关联，一单位潜在指标差异对应风险率比exp(alpha)，不是因果效应。m是指标的统计轨迹，不能在缺乏依据时直接叫物理损伤。与P06相比，本路线不依赖同一种退化首次越界定义，而是借助事件记录建立联系。
来源与边界：P14 Model definition，式（1）—（2）；联合估计见附录 C。

## Slide 12
04 / 概率转换的推导
风险率怎样变成概率？关键是生存函数
P14 式（3）—（5）的生存概率基础；以下条件于个体效应和模型参数。
12
累积未来窗口内的风险强度，才得到这个窗口内的事件概率。
Notes: 风险率是已存活到s条件下紧接着发生事件的强度，量纲为时间的倒数，并非概率。由S等于生存概率、f等于负的S导数，得到lambda等于负的logS导数。积分得到生存函数。已知存活到t，继续存活到u的条件概率为S(u)/S(t)，1减它就是窗口事件概率。真正预测还要对未知参数和个体效应进行平均，并说明未来轨迹或工况怎样得到。
来源与边界：P14 式（3）—（5）的生存概率基础；以下条件于个体效应和模型参数。

## Slide 13
04 / 概率的可信区间
P14：重复抽样，把参数不确定性传到概率
P14 Dynamic predictions，第1734页；概率样本的 Monte Carlo 均值与分位数。
13
抽总体参数
来自历史训练的后验
抽个体效应
结合该个体当前历史
计算一次概率
得到一个概率样本
“概率为20%”与“对这个20%有多大把握”是两个层次。
Notes: P14采用训练样本的总体参数后验，再结合目标个体截至当前的监测及未发生事件信息，抽个体随机效应。每一对样本都产生一个条件事件概率。取均值获得预测，取2.5%和97.5%分位数获得该流程下的可信区间。这里的样本是概率数值，不是抽出来的0/1事件标签；不能对0/1样本取分位数冒充概率可信区间。此流程区别于对未来事件随机性本身的描述。
来源与边界：P14 Dynamic predictions，第1734页；概率样本的 Monte Carlo 均值与分位数。

## Slide 14
05 / 多状态等级演化
P03：把未来输出扩展成一个“等级概率向量”
P03 §2.1.4、式（2）、§2.3.1；以下三状态矩阵为教学示例。
14
示意状态：正常 → 退化 → 失效（吸收态）
P =
0.9
0.1
0
0
0.8
0.2
0
0
1
每一行概率和为 1
每一步汇总所有可能转移
一步后：π(t+1) = π(t) P = (0.765，0.205，0.030)。
Notes: 先定义状态和允许转移。这里正常、退化、失效只是示意，论文研究的是医学状态。矩阵每一行表示从一个状态出发的下一步去向，各行之和为1。失效设为吸收态。当前并不确定处于正常还是退化，用概率向量表达。相乘后各状态概率是所有可能起点和路径的加权结果。实际P03的矩阵依赖纵向轨迹和个体效应，并对个体不确定性积分；不能把此固定矩阵示例当成全部方法。
来源与边界：P03 §2.1.4、式（2）、§2.3.1；以下三状态矩阵为教学示例。

## Slide 15
05 / 从潜在轨迹到转移概率
P03 如何让等级概率随监测变化？
P03 §2.1.3—2.1.4、§2.2、§2.3.1。
15
重建轨迹
含误差的监测值
→ 潜在轨迹 m(t)
改变转移概率
η 包含潜在监测轨迹；
每条转移边有自己的系数。
向未来推演
沿允许路径推演，
输出未来各状态概率。
未来“处于重度”的概率，与窗口内“曾进入重度”的概率需要分别定义。
Notes: P03使用联合模型：纵向测量含误差，潜在轨迹进入多状态转移模型。各条边可有不同关联系数。群体参数通过EM估计；动态预测用截至预测时刻的监测和状态历史修正个体认识，再预测未来各状态占据概率。状态历史可能只知道转移发生在两次检查之间，也可能某次只能确定一个候选状态集合；模型对可能路径求和。论文采用离散时间近似，步长和转移概率合法性很重要。P03不等于每来一个新点就全模型重训。
来源与边界：P03 §2.1.3—2.1.4、§2.2、§2.3.1。

## Slide 16
06 / 说明边界
三篇文献的区间，包住的不是同一种量
P06 §2.3；P14 Dynamic predictions；P03 表4与 Discussion。
16
P06
剩余寿命分布
“还要多久失效？”
时间单位
P14
概率的可信区间
“这个概率有多不确定？”
0—1 概率尺度
P03
状态概率；系数区间
“未来各状态多大概率？”
系数区间不能替代概率区间
每次展示区间，都明确它描述的是时间、参数，还是概率。
Notes: P06输出剩余寿命分布，分位数区间针对时间。其EM使用其他参数的点估计，不能宣称完整传播所有参数不确定性。P14展示的是概率样本的可信区间。P03文中表4及讨论所述bootstrap区间针对回归系数；未来状态概率是预测输出，不能直接把系数区间说成个体概率区间。这张表用于避免老师问区间表示什么时答错。实际一次事件结果为0或1，不能检查它是否落在10%到35%的概率区间内。
来源与边界：P06 §2.3；P14 Dynamic predictions；P03 表4与 Discussion。

## Slide 17
06 / 工程使用边界
从概率到预警，还需要决策规则与验证
方法归纳与工程迁移建议；不是三篇已完成的井筒验证结果。
17
概率定义
固定预测窗口
明确事件或等级
区分当前与未来
输入只用截至当前的信息
预警决策
考虑事件后果
比较误报与漏报代价
确定处置阈值
概率不自动等于预警级别
有效性验证
概率校准与 Brier
区分能力与提前量
区间对象与覆盖
实时性需要实测时延
先确认概率“算的是什么”，再评估是否准确、及时、值得据此行动。
Notes: 当前展示的是发生可能性。工程风险还涉及后果；相同概率的事件损失可以不同。预警阈值需要结合严重度、误报和漏报代价、处置能力，不能从统计模型中自动获得。概率需要校准、Brier等评价，区分能力用AUC，预警还要看提前量和误报漏报；不同输出要选适当删失处理。在线推断的计算时延须与采样频率匹配，后续部署要实测。这些是设计边界，不是要求现在收集数据。
来源与边界：方法归纳与工程迁移建议；不是三篇已完成的井筒验证结果。

## Slide 18
正文回顾 / 六点闭环
向老师说明的核心：更新认识，再推演风险
正文结束；附录 A—D 为推导，附录 E 为文献阅读导航。
18
01 问题
明确当前状态／未来事件／未来等级
02 更新
新观测修正个体状态或退化趋势
03 未来
首次越界 → 剩余寿命 → 窗口概率
04 桥梁
监测轨迹 → 事件风险率 → 概率
05 等级
监测改变转移，推演各状态概率
06 边界
分清区间、在线计算和预警决策
当前任务是补齐方法知识；工程方案需在明确预测目标后再选择。
Notes: 收尾可以直接说：这三篇给出一套共同思想，新观测先更新个体认识，再利用退化或事件模型推演未来。P06适合解释递推更新和首次越界，P14适合解释事件概率及其可信区间，P03适合解释等级演化。当前已厘清方法能力，不应据此宣称发现文献空白或已完成井筒模型。老师若关注在线算法，转附录A/B；关注联合估计转C；关注多状态预测转D。
来源与边界：正文结束；附录 A—D 为推导，附录 E 为文献阅读导航。

## Slide 19
推导备用 / 条件于模型参数
附录 A｜P06 递归更新的配方推导
P06 式（4）及附录；本页使用 H、R、P 的简化记号。
19
信息更新减少一部分不确定性；漂移自身演化又加入 Q。
Notes: 假设上一漂移分布为N(mu,P)，增量给定漂移为N(Ha,R)。把先验和似然相乘，指数为两个平方项之和。展开后，a平方项系数是1/P+H平方/R，a一次项系数是mu/P+H乘DeltaX/R。配方即得到更新均值和方差。注意此时更新的是a(k-1)，再按随机游走积分得到ak，方差加Q。与正文增益形式代数等价。
来源与边界：P06 式（4）及附录；本页使用 H、R、P 的简化记号。

## Slide 20
推导备用 / 不是只更新一个新数据点
附录 B｜EM 怎样更新模型规律？
P06 §2.2，式（6）—（15）；v 为 EM 迭代次数，k 为观测时刻。
20
E 步：根据已有观测，估计隐含漂移历史
M 步：调整参数，让模型更好地解释这些信息
滤波估计当前个体；EM 学习描述个体变化的参数。
Notes: Theta包括初始漂移分布、扩散强度、漂移演化方差及趋势时间变换参数。看不见的a历史被当作缺失量。E步在当前参数下计算隐含历史的条件期望，包括一阶、二阶和相邻时刻交叉矩；原文用平滑算法。M步最大化完整数据对数似然的条件期望。一些参数有解析更新，非线性形状参数需数值优化。每个时刻迭代至收敛。这样可适应单个系统的历史，但初始信息少时估计可靠性仍有限。
来源与边界：P06 §2.2，式（6）—（15）；v 为 EM 迭代次数，k 为观测时刻。

## Slide 21
推导备用 / P14 的联合似然
附录 C｜“监测和事件共同估计”是什么意思？
依据 P14 联合模型结构展开；适当删失与条件独立假设下，省略删失机制项。
21
监测部分
哪些轨迹更能解释
实际重复观测？
事件／删失部分
何时发生事件？
或者至少未失效到何时？
共享个体效应
同一个 b 同时影响
监测与事件过程。
同一套参数，需要同时解释“怎样变化”和“何时发生事件”。
Notes: 令T波浪为事件时间与删失时间的较小值，delta表示观察到事件。发生事件贡献密度f=lambda乘S，未观察到事件贡献生存概率S，因此可统一写lambda的delta次方乘S。监测似然与事件似然共享个体效应b和参数theta，对b积分得到个体似然，再乘先验得到总体参数后验。这说明事件信息会影响对关联与个体轨迹的估计，不能把先拟合监测再直接塞入事件模型等同于完整联合估计。
来源与边界：依据 P14 联合模型结构展开；适当删失与条件独立假设下，省略删失机制项。

## Slide 22
推导备用 / P03 的预测结构
附录 D｜多状态预测如何处理个体不确定性？
P03 §2.3.1；本页是条件化后再积分的等价解释，省略总体参数估计记号。
22
先固定一种个体轨迹 → 推演各步状态 → 再对可能轨迹加权
历史信息 H(t)
包含截至当前的纵向监测与已观测状态信息。
未来状态占据概率 ≠ 窗口内曾进入该状态的概率（一般情形）。
Notes: 对一个固定个体效应b，纵向轨迹与各步转移矩阵被确定，当前状态也可以有一个条件分布。先沿时间顺序乘矩阵，再按b给定监测和状态历史的条件分布积分。该条件分布通过纵向历史和状态历史共同修正。P03总体参数用EM估计，因此这里的个体条件分布不代表全模型都采用贝叶斯参数后验。各步矩阵共享b，先分别平均矩阵再相乘一般不等于正确积分。若需要窗口首次进入某状态，需额外记录是否曾进入，或使用相应首达计算。
来源与边界：P03 §2.3.1；本页是条件化后再积分的等价解释，省略总体参数估计记号。

## Slide 23
阅读导航 / 不必从长公式开始
附录 E｜你还没读文献，可以按问题定位
P06 DOI: 10.1016/j.ress.2021.108099；P03 DOI: 10.1093/biostatistics/kxag018；P14 DOI: 10.1093/ije/dyab047。
23
P06：先回答“更新什么”
① 第5页图1：整体流程
② 第3页式（2）—（4）：漂移更新
③ 第5页式（16）：剩余寿命
④ 第7页式（18）：不确定性积分
⑤ 第4—5页：EM，第二轮再读
P03：先回答“预测哪个状态”
① 第3页图1：状态与允许转移
② 第6—7页：转移模型和矩阵
③ 第9页 §2.3.1：动态预测
④ 第19—20页：假设与局限
⑤ 表4：区间针对回归系数
读完能说出：输入是什么、更新什么、输出哪个概率、依赖哪些假设。
Notes: 建议先沿P06看图1整体流程，然后读第3页式2至4，弄清退化水平和漂移；再读第5页式16和第7页式18，理解首达时间和对漂移积分。第4至5页EM以及第13至15页附录留到追问时看。P03先看第3页图1，理解状态和转移，再读第6至7页转移模型与矩阵、第9页动态预测。最后看第19至20页讨论，核对假设、计算与区间边界。P14期刊第1733至1734页用于衔接轨迹、事件概率和可信区间。页码按论文自身标注。
来源与边界：P06 DOI: 10.1016/j.ress.2021.108099；P03 DOI: 10.1093/biostatistics/kxag018；P14 DOI: 10.1093/ije/dyab047。